Настройка пультов Nice FloR-S

Ввод кода (быстрый способ)

Это быстрейший способ для ввода кода, однако он не очень безопасный, т.к. во время запоминания кода приемник может принимать сигнал от других приемников, попадающих в его радиус действия и запоминать их.

Необходимо принимать во внимание возможный риск, решая, каким способом вводить код!

Следующие операции позволяют ввести код нового пульта в память:

1)    Нажать кнопку на приемнике и удерживать ее: СИ включится.

2)    Передать код, удерживая кнопку пульта, пока СИ не выключится.

3)    Отпустить кнопку пульта, СИ включится сигнализируя о готовности к продолжению.

4)    Повторить процедуру, начиная с шаг а 2) для следующего пульта.

Ввод кода (стандартный способ)

Следующие операции позволяют ввести код нового пульта в память:

1)     Кратковременно нажать кнопку на приемнике: СИ включится на 5 сек, за это время необходимо:

2)    Передать код, удерживая кнопку пульта, пока СИ не выключится.

3)    Отпустить кнопку пульта на секунду.

4)    Передать код для подтверждения, кратковременно нажать кнопку пульта.

СИ должен вспыхнуть 3 раза, подтверждая, что операция завершена успешно. Если этого не произошло, повторить процедуру с начала.

Повторить всю процедуру, если необходимо ввести новый код.

Ввод кода (дистанционный)

Для ввода кода нового пульта без использования кнопки приемника, необходимо иметь авторизованный пульт (первый пульт в системе всегда должен быть введен с использованием кнопки приемника). НОВЫЙ пульт-тот, код которого должен быть введен; СТАРЫЙ - уже авторизованный. Для ввода кода необходимо расположиться в зоне уверенного приема, а затем:

1) Передать НОВЫЙ код в течении 5 сек, удерживая кнопку НОВОГО пульта. Затем медленно:

2) Передать СТАРЫЙ код 3 раза, нажимая кнопку СТАРОГО пульта 3 раза.

3) Передать НОВЫЙ код однократно для подтверждения, кратковременно нажав кнопку НОВОГО пульта.

Теперь новый код введен и возможно повторение всей процедуры немедленно для следующего пульта.

ВНИМАНИЕ!!: эта операция вводит новый код во все приемники, расположенные в зоне действия и распознавшие старый код. Если несколько приемников со старым кодом расположены близко, необходимо отключить те, в которых нет необходимости вводить новый код.