Инструкция на пульты Hormann HSM4.

Радиостанции ручного управления должны использоваться исключительно лицами, знакомыми с режимом работы ворот дистанционного управления.

При эксплуатации радиостанции ручного управления ворота должны постоянно оставаться в поле зрения пользователя.

Программирование дистанционного управления следует осуществлять только в гараже, в непосредственной близости от привода.

При вводе дистанционного управления в эксплуатацию необходимо использовать только оригинальные запасные части.

Допустимая температура окружающей среды : От -20 0 С до +60 0С

В процесс программирования и расширения дистанционного управления  необходимо следить за тем, чтобы в диапазоне перемещения ворот не находились предметы или люди.

Программирование:

1.Передатчик «мастер» и передатчик в который задается код (программируемый передатчик), следует удерживать в непосредственной близости друг от друга.

2. Нажать на нужную клавишу передатчика, «мастер»  и удерживать ее нажатом состоянии. Светодиод передатчика «мастер»  будет гореть постоянно.

3. Сразу же после этого нажать на подлежащую программированию клавишу программируемого передатчика, и удерживать ее в нажатом состоянии.

Светодиод программируемого передатчика будет сначала медленно мигать на протяжении четырех секунд, а после удачного выполнения процесса программирования начнет мигать быстрее.

4. Отпустить клавишу, наследующего код передатчика и клавишу программируемого передатчика.

Выполнить эксплуатационную проверку!

В случае сбоя следует повторить действия под пунктами 1-4.

Внимание!

В случае наличия в непосредственной близости запрограммированного на данный процесс приемника, в процессе программирования при приведении в действие наследующего код передатчика может произойти перемещение ворот.

Примечание.

Если при медленном мигании светодиода отпустить клавишу программируемого передатчика, процесс программирования прервется.

Изделие

Радиостанция ручного управления для приводов гаражных ворот и вспомогательное оборудование.

Обозначение изделия/ Маркировка изделия/Тип устройства/ Частота

| HS1 | HS1-868 | HS(M)4 | 868,3 МГц |
| --- | --- | --- | --- |
| HS4 | HS4-868 | HS(M)4 | 868,3 МГц |
| HSM4 | HSM4-868 | HS(M)4 | 868,3 МГц |
| HSE2 | HSE2-868 | HSE2 | 868,3 МГц |

Маркировка соответствия европейским стандартам(СЕ)