Инструкция

по использованию миниатюрных 3-х канальных пультов

«Lift Master  G4335 Е»

- Миниатюрный 3-канальный пульт предназначен для дистанционного управления автоматическими электроприводами ворот “Lift Master” (от 1-го до 3-х на один пульт). Пульт имеет 3 кнопки, каждая из которых осуществляет управление одним из приводов. С пульта возможно также управление приводами  других производителей, для этого необходимо дополнительное оснащение этих приводов платой “LM 7430”.

- Управление осуществляется кратковременным нажатием (1 – 2 сек.) кнопки, соответствующей нужному приводу по алгоритму: «вверх» - «стоп» - «вниз».

- Программирование пульта:

1)     Каждый пульт имеет свои уникальные коды, различные для каждого канала (кнопки). Каждый привод воспринимает команды только того пульта и того канала (кнопки), коды которого занесены в память электронной платы привода.

2)     Для внесения в память кода пульта (программирования) необходимо:

-  кратковременно нажать на тыльной стенке привода  зеленую кнопку, при этом рядом загорится зеленый светодиод (здесь и далее описывается привод гаражных ворот LM 4410 Е);

-  кратковременно нажать ту кнопку пульта, которой Вы хотите назначить управление данным приводом, при этом зеленый светодиод на задней стенке привода погаснет и моргнет лампа подсветки.

Код сохранен. Последующее нажатие кнопки пульта приведет в движение электропривод. Остальные пульты и каналы программируются аналогичным образом.

- Перепрограммирование пультов. Данная процедура может понадобиться при утере одного из пультов, для того, что бы нашедший пульт не смог им воспользоваться для проникновения в Ваш гараж.

1)     Стереть все коды пультов, для этого нажать зеленую кнопку на задней стенке привода и удерживать ее в течение 10 сек. (в это время будет гореть зеленый светодиод, когда он погаснет - все коды стерты), отпустить кнопку.

2)     Запрограммировать поочередно все оставшиеся пульты, как описано в п3.

- Замена элемента питания. Для замены элемента питания необходимо подходящим острым предметом (нож, отвертка) аккуратно разъединить верхнюю и нижнюю части корпуса (начиная сбоку). Заменить элемент питания на однотипный. Соединить части корпуса пульта и защелкнуть их.